# 舞台led移动背景屏技术要求

## 1.基本要求：

1）显示屏屏体采用室内三合一全彩led显示屏。

2）显示屏要求有效水平、垂直视角均>120°；产品验收时要求零死点交付使用。

3）显示屏箱体采用模块化、箱体化结构设计。箱体采用背开门式结构，要求内置封杀，强制散热，并具备防蚊虫及一定的防雨水侵入能力。

4）显示屏箱体采用航空铝箱体，箱体含模组总厚度<90mm。单一箱体机械尺寸积累误差<0.5mm，每10个箱体拼装尺寸积累总误差<3mm。

5）安装完成要求箱体与箱体间接缝<1mm。箱体安装支架要求灵活组合安装，能适应4个到10个箱体之间任意高度使用。

6）箱体与箱体间信号及电源接口采用快速防水航空接插件。

7）单元模板组尺寸192mm*192mm。

8）中标人需为显示屏相关产品及其附件提供叁年保修及维护服务，保修服务期内接到报修电话，中标人需在24小时内无条件到达显示屏工作现场。

9）投标人投标时需要同时提供：显示屏生产厂家投标授权书、LED显示屏模组3C认证证书复印件、显示屏生产厂家保修承诺书、中标方保修维护承诺书。

## 2.系统整体设计要求：

LED室内全彩显示屏用于舞台播放背景信号，便于控制和拆装，要求显示屏画面清晰明亮，亮暗层次细腻丰富，在现场的各种可能亮度条件下都有较好的观看效果。显示屏信号亮度、色彩均匀一致，可满足高标清电视制作需求。

1）根据使用功能，显示屏可以显示一副完整画面，也可划分为多个区域显示不同内容。

2）LED显示单元采用可拆卸结构方式设计，便于安装及任意组合拼接使用。

3）显示单元采用一体化设计，易于安装、拆卸和带电维护，屏幕安装平整度好，拼缝<1mm。显示单元具有防潮、防腐蚀、防燃、防尘、防高温、防静电、防电磁干扰，抗震动及电路保护等功能

4）显示系统的音、视屏接口和对音、视频内部处理能力满足舞台要求。

5）屏幕显示图像色彩柔和逼真，层次感和立体感强，亮度色彩显示均匀一致，实现真正色彩还原。

6）系统工作稳定可靠，抗干扰能力强，可以联系工作24小时以上，控制系统软件操作界面人性化设计，操作简单。软件终生免费升级更新。

## 3.显示系统功能

1）可以播放来自各种设备的视屏信号，并能随时切换不同的视屏源。多路视频源头可以通过控制器同时监控和切换。

2）视屏输入接口：VGA、DVI、HDMI、模拟复合、SDI/HD-SDID、RF \ S-VIDEO \ RGB \ RGBHV \ YUV \ YC \ COMPOSITION \etc. 等格式，可以无缝切换，摄像信号输入无闪烁，五水波纹；显示屏需有输出接口，输出分辨率满足（640X480~1600X1200）。

3）可实时播放计算机信息、图形、图像及2、3维计算动画并叠加文字，可实现各种特效播放及显示功能。

4）支持4：3图像信号转换16：9图像。

5）可对LED显示屏画面的色彩及亮度进行调整。具备色温调节、整屏亮度校准、色度校准和灰度处理、真实动态画面还原的技术。具有视屏非线性补偿、图像降噪/增强、色彩坐标变换、边缘锐化/平滑、灰度控制与变换、运动补偿等功能。

## 4.双网线备份功能要求：

控制器要求采用双网线控制，当一条网线出问题时，另一条网线接替进行控制，使显示屏正常工作得到最大保障。

## 5.技术指标

| 户内全彩色三合一表贴显示屏主要技术参数 |
| --- |
| 单元模组 | 物理点间距 | 4mm |
|  | 模组尺寸 | 128×128mm |
|  | 物理密度 | 62500点/㎡ |
|  | 发光点颜色 | 1R1G1B |
|  | 显示分辨率 | 32×32 |
| 主要技术参数 | 白平衡亮度 | ≥1500 cd/㎡ |
|  | 最佳视角 | 水平≥120° 垂直≥120° |
|  | 最佳视距 | 4m |
|  | 最大功耗 | 2000W/㎡ |
|  | 平均功率 | 1000W/㎡ |
|  | 箱体尺寸 | 640×640mm |
|  | 驱动方式 | 1/8 扫描 |
|  | 换帧频率 | ≥60Hz/s |
|  | 刷新频率 | ≥400Hz/s |
|  | 工作环境温度 | —20℃～45℃ |
|  | 工作电压 | AC 220V±10% 或AC 110V±15% |
|  | 灰度/颜色 | 显示≥16.7M颜色(同步) |
|  | 亮度调节方式 | 手动 R\G\B 256各级，自动可调 |
|  | 输入信号 | RF \ S-VIDEO \ RGB \ RGBHV \ YUV \ YC \ COMPOSITION \etc. 等 |
|  | 控制系统采用 | PCTV非线性编辑卡+DVI显示卡+主控卡+光纤传输(可选)或USB主控卡 |
|  | 平均无故障时间 | ＞5000小时 |
|  | 寿命 | ＞100000小时 |
|  | 像素失控率 | ＜0．0001 |

## 一）控制系统技术

1）硬件技术指标

控制方式：与计算机及其他视屏同步显示

控制计算机硬件质保：内存4G以上；1G以上独立显卡。

## 二）其他具体要求

1）LED屏体安装要求：

综合考虑舞台环境以及显示设备的重量、附属设备重量及维护结构重量等各种荷载的因素，以确保该项目安全及稳固。

2）LED屏体迁移要求：

LED屏体可以在需要的时候拆卸并移到他处使用，由投标人3年内安排拆装等迁移服务（每年3~4次）。

## 6.采购清单

| 项目 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 室内三合一彩屏 | 显示面积：34.4㎡ | 独立式可拆卸航空铝箱体 |
| 控制系统 | 一套 | 发送卡、接收卡 |
| 架子、安装调试 | 34.4㎡ | 含附件 |
| 航空箱 | 迁移屏幕时使用 | 报价含在屏体内 |
| 计算机 | 1台，4G内存，1G显卡 |  |
| 电缆线 | 一批 |  |
| 软件 | 一套 |  |
| 其他辅材 | 一批 |  |